Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2004-04-01

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |
| --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | WYROBY IZOLACYJNE HBU 5 |
| ( Temperatura klasyfikacyjna | 0C | 1350 |
| ( Gęstość pozorna, max | kg/m3 | 500 |
| ( Rozszerzalność cieplna w: 10000C 12000C | % | 0,46 0,55 |
| ( Wytrzymałość na ściskanie, min | MPa | 1,2 |
| ( Przewodność cieplna w temp.: 500 0C 800 0C 1200 0C | W/mK | 0,23 0,30 0,45 |
| Analiza chemiczna: ( Al2O3, min ( Fe2O3, max | % | 36,0 1,9 |

| Tolerancje wymiarowe: | ( parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
| do 150 mm - ± 2,0 mm | ( parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |
| pow. 150 mm - ± 2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: materiały izolacyjne materiały ogniotrwałe doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665