Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2003-10-22

| Grade: | INSULATING FIREBRICKS KKL 7/90 |
| --- | --- |
| ( Guaranteed Classification Temperature | 0C | 900 |
| ( Typical Classification Temperature | 0C | 950 |
| ( Bulk Density | kg/m3 | 700 ± 100 |
| ( Cold Crushing Strength | MPa | 1,5 |
| ( Thermal Expansion at 9000C | % | 0,25 |
| ( Thermal Conductivity at: 200 0C 400 0C 600 0C 800 0C | W/mK | 0,15 0,18 0,21 0,24 |
| Chemical Composition: ( Al2O3, min ( Fe2O3, max ( SiO2 ( TiO2 ( CaO ( MgO ( K2O + Na2O | % | 23,0 3,5 70,0 0,8 0,3 0,4 1,2 |

| Dimension Toleration: | ( guaranteed values |
| --- | --- |
| < 150mm - + 4,0 / -3,0 mm | ( typical values |
| > 150 mm - +3,0 / -2,0 % |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: insulating materials refractory materials technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

# Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS